Дополнительные данные

для правильного оформления заказа на возбудители

типа ТЕ8-320/48Т-5;ТЕ8-320/75Т-5;ТЕ8-320/115Т-5;

ТЕ8-320/150Т-5;ТЕ8-320/230Т-5

| № п/п | Дополнительные параметры | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид пуска | Прямой | 1 |
|  |  | Реакторный * | 2 |
| 2. | Подача возбуждения | По току статора | 3 |
|  |  | В функции скольжения | 4 |
| 3. | Питание цепей управления | ≈220 В | 6 |
| 4. | Шкала амперметра Э365-2 В цепи статора | 0 – 100 – 600 А | К |
|  |  | 0 – 0,3 – 1,5 кА | Л |
|  |  | 0 – 0,4 – 2,0 кА | М |
|  |  | 0 – 0,6 – 3,0 кА | Н |
|  |  | 0 – 0,8 - 4,0 кА | Р |
|  |  | 0 - 1,0 – 5.0 кА | Т |
| *Примечание: при реакторном пуске возбуждение подается только в функции тока статора Пример заказа возбудителя ТЕ8 -320/75Т-5УХЛ4 (или О4) с прямым пуском, подачей возбуждения по току статора, при питании цепей управления 220В переменного тока со шкалой амперметра 0 -100 -600 А : Возбудитель тока ТЕ8 -320/75Т-5УХЛ4 (илиО4) – 136 К |